Опросный лист №_____

на короткозамыкатели серии КЗ-110

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Короткозамыкатель предназначен для создания искусственного короткого замыкания на землю с целью вызвать отключение от защиты выключателя, установленного на питающем конце линии.

Короткозамыкатель выпускается в однополюсном исполнении, устанавливается на трансформаторных подстанциях без выключателя на стороне высшего напряжения в сетях наружных установок  на номинальное напряжение  110 кВ  переменного тока частоты 50 Гц.

Привод ПРК-1 обеспечивает автоматическое включение и ручное отключение короткозамыкателя.

Работоспособность короткозамыкателей обеспечивается в условиях, нормированных ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150  для категории установки 1, при этом:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;

- сейсмостойкость короткозамыкателей по шкале MSK-64 – 6 баллов.

Короткозамыкатели изготавливаются для ремонтных целей.

|  | Параметры | Варианты исполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | КЗ-110 УХЛ1 | КЗ-110Б У1 |
|  | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | 110 кВ / 126 кВ |
|  | Ток электродинамической стойкости | 51 кА | 32 кА |
|  | Ток термической стойкости/ время протекания | 20 кА / 3с | 12,5 кА / 3с |
|  | Начальное эффективное значение периодической составляющей | 20 кА | 12,5 кА |
|  | Количество включений на ток короткого замыкания без смены контактов, не менее | 5 | 5 |
|  | Время включения (время от подачи команды до момента замыкания контактов), не более: а) при гололеде 20 мм и скорости ветра до 15м/с б) без гололеда и скорости ветра до 40 м/с | 0,2 с 0,14 с | 0,28 с 0,18 с |
|  | Степень загрязнения фарфоровой изоляции по ГОСТ 9920 / Длина пути утечки внешней изоляции | А (I) / 190 см | Б (II) / 280 см |
|  | Рабочие значения температуры воздуха: - верхнее - нижнее | плюс 40°С минус 60 °С | плюс 40°С минус 45 °С |
|  | Привод ПРК-1 | Напряжение катушки электромагнита, В | -220 |  |  |
|  |  |  | (220 |  |  |
|  |  | Ток уставки катушки реле, А | 5 |  |  |
|  |  |  | 3,5 |  |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |  |
|  | Дополнительные опции и требования |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru