Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-П на напряжение 35 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. Предназначены для защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 35 |  |
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 1) | 40,5 |  |
|  |  | 44 |  |
| 3 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
| 4 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 - (550А) |  |
|  |  | 3 - (850А) |  |
| 5 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | III |  |
|  |  | IV |  |
| 6 | Дополнительная комплектация по заказу | Изолирующее основание для ОПН |  |
|  |  | Датчик тока ДТУ-03 |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03 2) |  |
|  |  | Регистратор срабатывания |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка выпускается для установки трёх или одного ОПН) | Для 3-х |  |
|  |  |  | Для 1-го |  |
| 7 | Дополнительные требования |  |
| 8 | Количество ОПН заказа |  |

Примечание:

1) возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанного, например 35/42.

2)  один прибор УКТ-03 на группу ОПН.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru