Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПНН-П на напряжения от 110 до 220 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________

___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. ОПНН укомплектован изолирующим основанием, линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Работоспособность ОПНН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 1) | 110/60 |  |
|  |  | 150/77 |  |
|  |  | 220/120 |  |
| 2 | Предназначение для защиты | разземленной нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов от грозовых и коммутационных перенапряжений |  |
| 3 | Исполнение по установке | 1- опорное |  |
| 4 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
|  |  | 20 |  |
| 5 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 - (550А) |  |
|  |  | 3 - (850А) |  |
|  |  | 4 - (1200А) |  |
|  |  | 5 - (1500А) |  |
| 6 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | II* (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |
|  |  | III |  |
|  |  | IV (для ОПН 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |
| 7 | Дополнительная комплектация по заказу | Датчик тока ДТУ-03 |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03 2) |  |
|  |  | Регистратор срабатывания |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка) (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |
| 9 | Количество ОПН заказа |  |

Примечание:

1) возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанного, например 110/56, 150/70, 220/110.

2)  один прибор УКТ-03 на группу ОПН.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru