Опросный лист №_____

на отделители серии ОД(З)– 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Отделители предназначены для автоматического отключения поврежденного участка линии или трансформатора после искусственного короткого замыкания короткозамыкателем или передачи телеотключающего импульса в период времени между отключением выключателя на питающем конце линии и его повторным включением, отключения и включения участков линии или элементов схемы, находящихся без напряжения, а также для отключения и включения индуктивных токов холостого хода трансформатора и зарядных токов линии.

Отделители устанавливаются на трансформаторных подстанциях без выключателей на стороне высокого напряжения, отделитель с заземлителем также предназначен для установки на передвижных подстанциях.

Привод отделителя ПРО-1 обеспечивает автоматическое отключение и ручное включение главных ножей.

Работоспособность отделителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  15 мм.

- сейсмостойкость по шкале MSK-64 – 6 баллов.

Время отключения отделителя с приводом (от подачи команды до полного расхождения главных ножей):

- без гололеда не более 0,38 с;

- при гололеде до 15 мм  не более 0,45 с.

Отделители изготавливаются для ремонтных целей.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
|  | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 31,5кА / 80кА | V |
|  | Степень загрязнения фарфоровой изоляции по ГОСТ 9920 1) Длина пути утечки внешней изоляции | А (I) 190 см |  |
|  | Наличие заземлителя (со стороны ведомой колонки) |  |
|  | Тип отделителя по количеству полюсов | трехполюсный |  |
|  | Привод отделителя ПРО-1 ХЛ1 | V |
|  | Напряжение катушки электромагнита, В | -220 |  |
|  |  | (220 |  |
|  | Ток уставки катушки реле, А | 5 |  |
|  |  | 3,5 |  |
|  | Привод заземлителя | ПРГ-2 |  |
|  |  | ПРГ-2Б (для передвижных подстанций) |  |
|  | Количество комплектов заказа |  |
|  | Дополнительные опции и требования к отделителю |

Примечания:

1)   Отделитель со степенью загрязнения Б выпускается в климатическом исполнении У1, без заземлителя.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru