Опросный лист №_____на разъединители серии РГ(Н, П) – 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  30 мм 1).

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
| 2 | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный – РГН (450 кВ) |  |
|  |  | Повышенный – РГ (550 кВ) |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 31,5кА / 80кА |  |
|  |  | 1000А / 40кА / 100кА |  |
|  |  | 2000А / 40кА / 100кА |  |
|  |  | 2000А / 50кА / 125кА |  |
|  |  | 2000А / 63кА / 160кА (для РГ) 2) |  |
|  |  | 3150 А / 50кА / 125кА 2) |  |
|  |  | 3150 А / 63кА / 160кА (для РГ) 2) |  |
| 4 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая | I |  |
|  |  |  | II* |  |
|  |  |  | III |  |
|  |  |  | IV |  |
|  |  | Полимерная ( П ) | II*(для РГН) |  |
|  |  |  | III (для РГ) |  |
|  |  |  | IV (для РГ) |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  |
|  |  | 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  |  | 3-полюсный |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | Килевая |  |
|  |  | Ступенчато-килевая (для РГН) |  |
|  |  | Вертикальная (для РГН) 1) |  |
| 8 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный ПД-14 | 3) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
| 9 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 | 3) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |
| 10 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка 2000мм |  |
|  |  | По заказу 2500мм |  |
| 11 | Высота установки разъединителя от земли до цоколя (без учета высоты фундамента) | Стандартная поставка 2820мм |  |
|  |  | По заказу (указать высоту из ряда: 2200, 2500, 3000, 3500,4000, 4500, 5200мм) |  |
| 12 | Заказ рамы под установку разъединителя |  |
| 13 | Заказ опор под установку разъединителя |  |
| 14 | Дополнительные опции и требования к разъединителю 4) |  |
| 15 | Количество комплектов заказа |  |

Примечания:

1)   Категория размещения вертикальной установки разъединителя 2 по ГОСТ 15150 (под навесом без гололеда).

2)   Исполнение с фарфоровой изоляцией.

3)    Указать № заполненного опросного листа на привод ПД-14.

4)   Возможно изготовление защитного козырька над ручными приводами.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru