Опросный лист №______

на разъединители серии РЛК(В,-С) - 10 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители качающегося типа. Тип изоляции - полимерная (степень загрязнения изоляции IV по ГОСТ 9920).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра:

  - для разъединителей общего назначения (РЛК) не более 40 м/с без гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм;

  - для разъединителей специального назначения (РЛКВ-С) не более 25 м/с  без гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм.

Ток отключения (коммутационная способность), А		РЛК	          РЛКВ-С

- нагрузки (cos( (0,7)				 3,5		50

- индуктивный (cos( (0,15)			   1		10

- емкостный (cos( (0,15)				   1		10

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип разъединителя | Общего назначения (РЛК) |  |
|  |  | Специального назначения - повышенной коммутационной способности (РЛКВ-С) |  |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12кВ |  |
|  | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400А / 10кА / 25кА |  |
| 2 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Двухполюсный |  |
|  |  | Трехполюсный |  |
| 3 | Наличие заземлителей | 2 |  |
|  |  | 1а (со стороны неподвижного контакта) |  |
|  |  | 1б (со стороны изолятора с гибкой связью) |  |
|  |  | Отсутствуют |  |
|  | Тип привода | Ручной ПР-7 |  |
|  |  | Электродвигательный ПДЖ (по заказу для исполнения без заземлителей) |  |
| 4 | Тип установки | Горизонтальная |  |
|  |  | вертикальная (В) |  |
| 5 | Комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу) для высоты установки разъединителя | 6200мм |  |
|  |  | 6500мм |  |
|  |  | 6800мм |  |
|  |  | указать высоту |  |
| 6 | Дополнительные требования к разъединителю |  |
| 7 | Количество разъединителей заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru