Опросный лист №______

на разъединители серии РЛКЖ - 10 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединитель качающегося типа двухпозиционный (два положения «включено» и «отключено-заземлено»). Отключение главных ножей и заземление происходит за одну операцию. Управление от привода одной тягой. По наличию ножей заземления является аналогом разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 (заземлитель со стороны неподвижного изолятора с гибкой связью). Изоляция полимерная, IV степень загрязнения по ГОСТ 9920.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра  не более 40 м/с без гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм;

Ток отключения (коммутационная способность), А

- нагрузки (cos( (0,7)           - 3,5

- индуктивный (cos( (0,15)  - 1

- емкостный (cos( (0,15)      - 1

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12кВ |  |
|  | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400А / 10кА / 25кА |  |
|  | Тип опоры для установки | ж/б типа СВ-105, СВ-110 |  |
|  |  | ж/б типа С или деревянная |  |
|  |  | Указать другой тип (по заказу) |  |
|  | Тип привода | Ручной ПР-7 |  |
|  |  | Электродвигательный ПДЖ (по заказу) |  |
|  | Комплект монтажных частей по заказу для высоты установки разъединителя (В состав КМЧ входят кронштейны для установки на опоре разъединителя и привода, сборная соединительная тяга от разъединителя к приводу. Монтаж не требует сварочных работ.) | 5570 мм |  |
|  |  | 5750 мм |  |
|  |  | 5850 мм |  |
|  |  | 6000 мм |  |
|  |  | 6100 мм |  |
|  |  | 6200 мм |  |
|  |  | 6290 мм |  |
|  |  | 6400 мм |  |
|  |  | 6550 мм |  |
|  |  | 6700 мм |  |
|  |  | 6850 мм |  |
|  |  | 7000 мм |  |
|  |  | Нестандартную высоту указать |  |
|  | Дополнительные требования к разъединителю |  |
|  | Количество разъединителей заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru