Опросный лист №________

на разъединители серии РЛНД (С) -10 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм (РЛНД) или  22 мм (РЛНДС).

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12кВ | V |
| 2 | Тип разъединителя по конструкции контактного вывода | С подвижным выводом на поворотной колонке – с гибкой связью (РЛНД) |  |
|  |  | С неподвижным выводом (РЛНД-I; РЛНДС-I) |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 200А / 6,3кА / 15,75кА |  |
|  |  | 400А / 10кА / 25кА |  |
|  |  | 630А / 12,5кА / 31,5кА |  |
| 4 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный |  |
|  |  | 2-полюсный |  |
|  |  | 3-полюсный |  |
| 5 | Наличие заземлителей | 2 |  |
|  |  | 1 (со стороны поворотной колонки) |  |
|  |  | Отсутствуют |  |
| 6 | Тип изоляции (категория исполнения, степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая (А, I) |  |
|  |  | Фарфоровая (Б, II) |  |
|  |  | Полимерная (IV) |  |
| 7 | Тип привода для управления главными ножами | Ручной |  |
|  |  | Электродвигательный (РЛНДС) |  |
|  | Тип ручного привода | ПРН(З)-10 |  |
|  |  | ПР-2(Б) (с местом под установку МБГ) |  |
|  |  | ПРГ-2(Б) (с КСАМ12 и ЗБ) |  |
| 8 | Работоспособность при толщине гололеда | До 10 мм |  |
|  |  | До 22 мм (РЛНДС) |  |
| 9 | Для РЛНД комплект монтажных частей по заказу (кронштейны для установки на железобетонной опоре разъединителя и привода, соединительные тяги от разъединителя к приводу), указать высоту установки.* |  |
| 10 | Дополнительные опции и требования к разъединителю (например, заказ замка блокировочного ЗБ при комплектации приводом ПРНЗ-10) |  |
| 11 | Количество разъединителей заказа |  |

Примечание:

* В комплект поставки разъединителя специального типоисполнения РЛНДС входят металлоконструкции для установки на опоре, соединительные тяги от разъединителя к приводу (монтаж без сварочных работ, высота установки разъединителя 6500мм, электродвигательного привода- 4000мм, ручного- 1600мм). В комплект поставки других разъединителей серии РЛНД металлоконструкции и соединительные элементы могут быть включены за дополнительную плату.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru