Опросный лист №______

на разъединители серии РВЗ -10 МУХЛ2

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________________________________________________________

код города/телефон_____________________________

Факс_________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде одно-, или трех полюсных аппаратов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами и заземлителями осуществляются приводами ПР-3У3, возможно управление электродвигательным приводом ПД-14УХЛ1 (по спецзаказу).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10кВ / 12 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400 А / 16 кА / 40 кА |  |
|  |  | 630 А /20 кА / 50 кА |  |
|  |  | 1000 А /31,5 кА / 80 кА |  |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 1а * |  |
|  |  | 1б * |  |
| 4 | Типоисполнение | Однополюсный |  |
|  |  | Трехполюсный |  |
| 5 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка (мин 200 мм) |  |
|  |  | По заказу (указать в мм) |  |
| 6 | Дополнительные требования к разъединителю |  |
| 7 | Количество комплектов заказа |  |

Примечания:

*     1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru